附件2

争创江城十大智慧工地活动参考标准

一、智慧工地云平台

1、云平台数据展示与分析。利用云平台对所有应用的智慧工地子系统进行集成和数据统一展示，数据真实有效，应用价值明确。

2、监控中心。监控中心主要用于展现本项目智慧工地的应用。集形象展示，监控指挥，视频监控显示、智慧工地云平台展示为一体。

- 工地人员管理

1、人员考勤管理；

1.1人员通道使用数量及闸机类型与工地高峰期劳务用工量相匹配，满足通行效率要求。

1.2采用有效的生物识别技术进行人员考勤管理，能够联网自动采集、记录人员身份证信息、岗位信息、出勤记录、合同信息和特种作业人员信息等。

1.3门禁系统具备安全行为识别功能，如未佩戴安全帽禁止入场。

1.4门禁系统具备防疫功能，能核验入场人员体温、健康码、疫苗接种、是否佩戴口罩，并及时提示。

2、人员安全教育；

利用安全教育培训箱、WiFi安全教育等新技术进行人员安全教育和考核，人员信息与实名制系统互通，教育过程与结果能自动记录在实名制系统中。

3、人员定位管理；

现场采用人员定位系统，能够实时显示工地人员在工地现场的位置信息。

- 物资材料管理

主要是物资材料自动验收管理

1、能够进行物资验收，通过视频AI技术对钢筋、管材、木方等进行智能点验。

2、能够自动计量地磅对过磅车辆车牌信息和称重信息自动识别，并通过远程系统进行数据统计和管理。

- 机械设备管理

1、机械设备全过程移动检查；

能够通过移动APP对机械设备进行全过程管理，包括设备台账信息，设备备案信息，设备日常检查，维保信息和设备监控信息等。

2、塔机安全监控系统；

2.1能够采用安全监控系统，对塔机的幅度限位、高度限位、回转限位和力矩限制等进行全程显示和控制，并能实时记录塔机的运行状态、运行轨迹。

2.2能够采样安全监控系统，对塔机进行群塔作业防碰撞运行监测和控制；对塔机的危险作业区域进行区域保护。

2.3对塔机吊钩进行可视化管理，对塔机作业吊钩进行自动跟踪和实时显示。

2.4能够自动检测塔机螺栓紧固情况，螺栓松动后实时自动报警，并将报警信息及时传送给现场管理人员。

2.5能够实时监测塔机顶升拆卸时的安全状态，对过程中的危险源实时预警，并能对顶升拆卸过程数据溯源和报警记录。

3、施工升降机安全监控系统；

3.1对驾驶员进行人脸识别管理，保证驾驶员持证上岗，人证合一。

3.2对升降机运行速度监测，起重量限制，危险状况声光报警和控制，能够远程系统监控功能等。

3.3能够对梯笼内的乘坐人数进行识别和超人数控制。

- 施工现场管理

1、视频监控系统；

1.1视频监控的覆盖面：应至少保证在工地高点、出入口、车辆冲洗池、材料堆放区、钢筋加工区、钢筋原材料堆放区、危险物品堆放区等进行全程监控；视频摄像机应不少于200w像素；应能支持不少于15天本地存储，并支持通过远程访问现场视频监控系统。

1.2能够利用AI（人工智能）图像识别技术对工人的安全行为如未佩戴安全帽、未穿反光衣、在危险区抽烟、人员聚集等和现场的危险区域（如安全区域）有人侵入等进行分析和报警，并通过远程系统进行记录。

2、环境监测系统；

2.1对施工现场的温度、湿度、风速、风向、风力等小气候进行实时监测，并能对监测数据记录和分析。

2.2对施工现场的PM10、PM2.5、TSP、噪声等环境污染因素进行实时监测，并与施工现场喷淋、雾炮装置进行联动控制、远程启停控制。

3、太阳能，光伏发电应用；

光伏发电、太阳能热水器及其采用智能化太阳能路灯的户外照明大功率照明用灯，都是利用设备节能和策略节能，降低用电量，提高路灯亮灯率，实现工程的高效节能，降低施工成本。

4、车辆识别系统

能够对进出施工区的工程车辆进行车牌识别及未冲洗抓拍，能够支持通过远程平台进行数据查看。

5、施工临时用水、用电、火灾监测

5.1能够对施工区、施工临时办公区、施工临时生活区进行临时用水、临时用电实时监测，并能通过人体检测技术，自动关闭（开启）灯光、空调等耗能设备。

5.2能够对施工区的分配电箱的电流、相线温度、箱体内温度、剩余电流等进行实时监测和超限报警。

5.3能够对施工区、办公区、生活区等区域实现火灾、烟雾现场报警，并能远程联动监控中心。

6、施工安全移动管理

6.1能够利用移动app对施工现场安全管理进行过程检查、任务分发、处理反馈进行闭环管理，并对检查结果进行统计和分析。

6.2能够利用单兵巡检设备对施工现场的安全、质量等问题进行音视频记录取证，且监控中心能够同步预览并保存相关影像资料。

6.3能够对施工现场有毒害气体进行检测及报警，并将实时监测数据和报警状态上传至监控中心

7、施工质量数字管理

7.1能够利用移动app对施工现场质量管理进行过程检查、任务分发、处理反馈进行闭环管理，并对检查结果进行统计和分析。

7.2能够对大体积混凝土温度、湿度、环境温度、温度应变，里表温差、降温速率实时记录，并能远程实时记录、预警。

7.3能够对混凝土结构抗压强度进行无损检测，自动记录回弹值，测量数据实时上传平台进行结果分析、生成检测报告。

7.4能够快速、准确测量各种平面是否垂直，自动记录测量数据并实时上传平台进行结果分析、生成测量报告

7.5能够快速、准确测量墙面的阴角或阳角是否垂直，自动记录测量数据并实时上传平台进行结果分析、生成测量报告。

8、机器人，无人机应用

利用机器人缓解施工压力，提升建筑施工的质量和效率，缩短工期，优化整体造价水平；使用“无人机”对项目进行安全、质量、进度等航拍巡查，实现对项目关键工序、高风险工序、重点工程进行及时监控。通过无人机建立模型，可直接进行场地测量，方便项目进行场地布置。

9、三边四口防护

能够建立完备的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的安全防护设施；及建立完备的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边的安全防护设施。

- 人文关怀

新产业工人健康检查。通过现场自助体检设备，现场人员自助

完成测量身高、体重、BMI(人体体质指数)、体型判断、血压、脉率、脂肪含量、脂肪率、水分率、基础代谢率、血氧饱和度、体温等，对异常结果预警提示，并给出健康指导建议。

- 其他运用

物联网、边缘计算、5G、人工智能等创新应用。