争创江城十大魅力工地参考标准

一、工程规模

1、房屋建筑工程

（1）建筑面积在4万平方米以上。

（2）2万座以上的体育场；3000座以上的体育馆；2000座以上的游泳馆；1000座以上的影剧院；高度200米以上的电视发射塔。

（3）建筑面积2000平方米以上的古建筑重建工程。

2、市政基础设施工程

（1）投资在5000万元以上或长度2000米以上的市政道路、轨道交通（以参评标段计）、城市综合管廊工程（以参评标段计）；

（2）全长500米以上或单跨50米以上的桥梁工程；长度500米以上的城市跨河桥；

（3）日供水5万吨以上的供水厂或日处理5万吨以上的污水处理厂；

（4）占地2万平方米以上且建筑面积2000平方米以上的园林建筑工程；

（5）绿化面积30000平方米以上的公共园林绿化工程。

（6）绿化面积10000平方米以上，且建筑面积2000平方米以上的公共园林建筑群体。

二、建设规模及进展

1、达不到以上要求或不属于以上类别，但设计先进，“四新”技术应用效果好，质量水平高，经济效益和社会效益突出，符合国家政策导向和行业发展方向，具有标志意义的代表性工程。

2、房屋建筑工程应在±0.00－主体封顶前，市政基础设施工程应在完成建安工程量20%－80%前，

施工工期不超过半年的市政基础设施工程项目在施工过程中可随时申报，不受申报时限要求。

三、“五化一达标”

1、行为管理标准化

贯彻执行国家和省有关工程质量和安全生产法律法规和标准规范，项目符合基本建设程序，工程建设各方责任主体行为规范；项目质量安全管理体系健全，责任制度完善，管理人员配备符合法律法规和施工需要，严格贯彻实名制管理要求。

2、安全管理标准化

施工项目安全生产标准化自评为“优良”等级；现场管理达到安全生产行为规范化、安全管理流程程序化、场容场貌秩序化和施工现场安全防护标准化；应用符合标准规范要求并能促进安全生产水平提高的管理手段、新技术、新工艺、新设备；临时消防设施与在建工程施工同步设置。

3、质量管理标准化

工程项目质量管理体系健全，管理工作机制完善；实行建筑材料、构配件和设备进场质量控制、施工工序控制及质量验收控制的全过程管理；对影响结构安全和主要使用功能的分部、分项工程和关键工序施工落实相应规定；在分项工程大面积施工前，实行样板引领，直观展示关键部位、关键工序的做法与要求，并在施工过程中遵照落实。

4、环境保护标准化

建筑施工扬尘治理措施落实到位，绿色施工现场节能环保效应好，严格落实“六个必须”（工地周边围挡必须按标准搭设、场内路面必须硬化处理、物料堆放必须覆盖并标识、出入车辆必须清洗干净、土方施工必须湿法作业、垃圾必须密闭清运），防尘、降尘、降噪效果明显；生活环境整洁卫生，除“四害”措施到位。

5、办公临设标准化

施工现场功能区域划分清晰、合理，区域隔离、封闭管理措施到位；施工现场公示标牌、标语规范；办公条件干净文明整洁，使用功能齐全；办公用房、临时设施等安全可靠，可周转利用；生活设施配备到位且符合人性化、标准化和节能要求。

6、新技术应用达标

新技术应用应达到住建部公布的《建筑业10项新（2017版）》中的6大项及以上。

四、加分鼓励条件

1、参评工程项目深入开展“六比一创”（比工程质量、比建设进度、比技术创新、比科学管理、比文明施工、比安全生产、创和谐团队）劳动和技能竞赛活动，关心关爱一线施工人员（农民工），在饮水用餐、取暖纳凉、医药救护等方面，有场地场所保障，设备设施完备的。

2、建筑施工应用BIM技术等科学管理方法的；工程建设过程积极应用装配式技术的；应用符合“四节一环保”要求的新设备、新技术、新工艺较为突出的；在省、市建设行政主管部门组织的质量安全检查中受到表彰的。

五、鼓励民营企业参与

鼓励民营建筑施工企业争创魅力工地，申报项目的建设规模及造价按照规定标准的70%执行。

六、一票否决

1、经属地核实，项目存在拖欠民工工资行为的；

2、项目开工以来发生过一般及以上安全生产责任事故或工程质量事故的;因建筑施工扬尘，工程质量、安全生产等问题行政处罚的。